# ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ЧУНСКИЙ РАЙОН

# ЧЕРВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

# ОБРАЗОВАНИЕ

# генеральный план

# ЧЕРВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

# ОБРАЗОВАНИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА

# ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

# генерального плана

# Омск  2012 г.

# ИРКУТСКая  ОБЛАСТь ЧУНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# генеральный план

ЧЕРВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# Заказчик: Казенное учреждение «Администрация муниципального района

# Чунского районного муниципального образования»

# Муниципальный контракт: № 7 от 17.08.2012г.

# Исполнитель: ООО «ИТП «Град»

# Шифр проекта: КП 1519-12

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

# Первый заместитель

Генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

# Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института	___________________	И.Г. Стуканева

# Омск 2012 г.

# Состав авторского коллектива

| Должность | Исполнители Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Г. В. Пашнин |
| Главный архитектор проекта | Н. М. Чулкова |
| Начальник отдела градостроительной экономики | Е.А. Самородская |
| Экономист отдела градостроительной экономики | А.А. Майер |
| Начальник отдела градостроительной экологии | О.К. Коровайская |
| Ведущий эколог отдела градостроительной экологии | Е.Ю. Гилева |
| Начальник отдела транспортного обеспечения | В.А. Самородский |
| Инженер отдела транспортного обеспечения | Е.А. Ларионова |
| Начальник отдела нормативно-правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | Е.П. Пилипенко |
| Ведущий юрист отдела нормативно-правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | Н.В. Шлыкова |
| Руководитель группы отдела градостроительной подготовки | А.А. Ламбина |
| Техник отдела градостроительной подготовки | М.С. Васина |
| Руководитель группы отдела инженерного обеспечения | Д.А. Мацаков |
| Ведущий инженер отдела инженерного обеспечения (водоснабжение, водоотведение) | А.В. Храпов |
| Старший инженер отдела инженерного обеспечения (теплоснабжение) | А.В. Ромашов |
| Старший инженер отдела инженерного обеспечения (электроснабжение) | Е.В. Колодницкая |

# Содержание:

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.1 Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	8

1.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	9

2 анализ использования территории поселения	10

2.1 Общая характеристика территории	10

2.2 Природные условия и ресурсы территории	10

2.3 Особо охраняемые природные территории	11

2.4 Охрана объектов культурного наследия	11

2.4.1 Списки объектов культурного наследия	14

2.4.2 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	14

2.5 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории Поселения	15

2.5.1 Система расселения и трудовые ресурсы	15

2.5.2 Производственная сфера	15

2.5.3 Жилищный фонд	16

2.5.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	16

2.6 Транспортное обеспечение	17

2.6.1 Внешний транспорт	17

2.6.2 Улично-дорожная сеть	18

2.6.3 Объекты транспортной инфраструктуры	19

2.7 Инженерное обеспечение	19

2.7.1 Водоснабжение	19

2.7.2 Водоотведение (канализация)	20

2.7.3 Теплоснабжение	20

2.7.4 Газоснабжение	21

2.7.5 Связь и информатизация	21

2.8 Экологическое состояние	22

2.8.1 Атмосферный воздух	22

2.8.2 Поверхностные и подземные воды	23

2.8.3 Почвенный покров	23

2.9 Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	24

3 Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения поселения	25

3.1 Пространственно-планировочная организация территории Поселения	25

3.1.1 Предложения по функциональному зонированию территории	25

3.1.2 Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения	26

3.1.3 Предложения по изменению границ населенных пунктов	26

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие	26

3.2.1 Производственная сфера	26

3.2.2 Жилищный фонд	27

3.2.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	27

3.3 Развитие транспортного обеспечения	28

3.3.1 Внешний транспорт	28

3.3.2 Улично-дорожная сеть	28

3.3.3 Объекты транспортной инфраструктуры	29

3.4 Инженерная подготовка территории	30

3.5 Развитие инженерного обеспечения	30

3.5.1 Водоснабжение	31

3.5.2 Водоотведение (канализация)	32

3.5.3 Теплоснабжение	33

3.5.4 Электроснабжение	34

3.5.5 Газоснабжение	36

3.5.6 Связь и информатизация	36

3.6 Градостроительные ограничения и особые условия использования территории Поселения	37

3.7 Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды	39

3.7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	39

3.7.2 Мероприятия по охране водной среды	39

3.7.3 Мероприятия по охране почвенного покрова	40

3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке территории	41

3.7.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению	42

3.8 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	43

3.8.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	44

3.8.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	45

3.8.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	48

3.9 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	48

3.9.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории	48

3.9.2 Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации	49

3.9.3 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера	49

3.9.4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	50

3.9.5 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	51

3.9.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	52

3.10 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов	53

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана	54

4.1 Червянское муниципальное образование	54

4.2 с. Червянка	58

# Перечень текстовых материалов генерального плана:

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Положение о территориальном планировании Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области |
|  | Обосновывающая часть (прилагаемые материалы) |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области |

# Перечень графических материалов генерального плана:

| Номер карты | Наименование | Номер листа | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть проекта |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карта функциональных зон. | 1 | 1:100000 |
|  | Обосновывающая часть проекта |  |  |
| 2 | Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения. | 2 | 1:100000 |
| 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта объектов культурного наследия | 3 | 1:100000 |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области (далее по тексту также – генеральный план) выполнен на основании муниципального контракта № 7 от 17.08.2012г. на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Чунского района Иркутской области и Задания на подготовку проекта «Генерального плана Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области».

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в генеральном плане:

- исходный год подготовки – конец 2011 года;

- первая очередь реализации генерального плана – до 2022 года;

- расчетный срок реализации генерального плана – конец 2032 года.

На конец 2011 года фактическая численность населения Червянского муниципального образования (далее по тексту также – Червянское сельское Поселение, Поселение, муниципальное образование) Чунского районного муниципального образования  Иркутской области (далее – Чунский район) составляла 252 человека. На расчетный срок реализации генерального плана (конец 2032 года) численность населения  принята 300 человек.

Генеральный план выполнен на основе ортофотопланов М 1:2000, выполненных в 2007 году.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «Панорама», содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью разработки генерального плана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие территории.

Основные задачи работы:

– установление границы населенного пункта, входящего в состав муниципального образования;

- функциональное зонирование территории;

- отображение зон планируемого размещения объектов местного значения на территории Поселения;

- обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, в социально-культурной сфере, формирование взаимосвязанного уровня благоустройства населенных пунктов;

– определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

– создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

## Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

Закон Иркутской области от 21.06.2010 № 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

Закон Иркутской области от 16.12.2004 № 101-оз "О статусе и границах муниципальных образований Чунского района Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области";

Постановление Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений";

Постановление Правительства Иркутской области от 29.03.2012 № 107-пп "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области".

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Приоритеты социально-экономического развития Червянского муниципального образования на период до 2015 года,  утвержденные Решением Думы Червянского муниципального образования от 25.01.2007 №71.

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы Чунского районного муниципального образования  на 2011-2015 годы», утвержденная Решением Думы Чунского районного муниципального образования от 29.09.2010 №651.

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 02.12.2010 №318-пп.

Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на 2013-2017 годы, утвержденная Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  от 28.04.2012 № 2-мпр.

# анализ использования территории поселения

## Общая характеристика территории

Червянское муниципальное образование расположено в восточной части Чунского района Иркутской области. С восточной, северной и северо-западной стороны Поселение граничит с Красноярским краем, на юго-западе – с Бунбуйским муниципальным образованием, на юге - с Чунским муниципальным образованием.

Площадь Червянского муниципального образования составляет 476814 га. Численность населения на конец 2011 года составляла 252 человека. Административным центром и единственным населённым пунктом поселения является село Червянка. Внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Седаново-Кодинск и сети автомобильных дорог местного значения муниципального района.

Большую часть территории муниципального образования занимают леса и водные объекты. Основными водными артериями являются: реки Мура, Педутка, Карагайма.

Основным видом деятельности жителей Поселения является лесозаготовка и переработка древесины, а так же охотничий промысел, рыболовство, сбор грибов и ягод. На территории муниципального образования ведется добыча полезных ископаемых.

## Природные условия и ресурсы территории

Климат

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») южная часть территории Червянского муниципального образования относится к климатическому району IВ, северная – к климатическому району IД.

Климат территории муниципального образования резко континентальный, характеризуется резкими колебаниями суточных и годовых температур воздуха, суровой, продолжительной зимой и жарким коротким летом.

Средняя температура в январе минус 19°С, в июле плюс 18°С, среднегодовое число осадков 407,7 мм, число дней со снежным покровом 176, продолжительность безморозного периода 70-80 дней.

В декабре температура достигает до минус 53°С, летом до плюс 37°С. Амплитуда колебания её составляет в среднем 85°С.

Суммы активных температур воздуха имеют довольно высокие значения (1522-          1613ºС), что свидетельствует о достаточной теплообеспеченности территорий, расположенных в речных долинах. На водораздельных пространствах эти показатели снижаются до 1200º С. Продолжительность безморозного периода наиболее велика в долине р.Чуна (90-94 дня), где последний весенний и первый осенний заморозки приходятся на начало июня и сентября.

Годовое количество осадков составляет от 377 до 478 мм, 75-80 % годовой суммы осадков фиксируется в июле-августе, минимум – в марте.

Высота снежного покрова достигает 40-50 см. Многолетняя мерзлота мощностью до 15 м распространена в виде редких островов и линз в днищах распадков, падей, на заболоченных участках долин рек.

Рельеф и геологическое строение

Рельеф территории Поселения возвышенный и представлен грядами холмов, имеющих сглаженные и закругленные вершины. В пределах рассматриваемой территории располагаются Чуно-Бирюсинское плато, Ковинская гряда и Мурская равнина. К Мурской впадине приурочена каменноугольная система из песчаников, алевролитов и углей. Основная часть территории представлена толщами ордовикских и силурийских пород. Ордовикские образования отличаются глинистым составом с преобладанием аргиллитов, алевролитов, мергелей. Нижнесилурийские отложения состоят из слабо сцементированных песчаников, мергелей, доломитов, сверху прикрытых алевролитами и аргиллитами.

На палеозойских толщах залегают озерно-континентальные осадки юрского возраста, состоящие из песчаников, аргиллитов, алевролитов и конгломератов.

Изверженные породы трапповой формации пересекают территорию района с запада на восток и занимают большие площади в правобережной части Чуны.

В центре района располагается невысокое (400-500 м), слабоволнистое Чуно-Бирюсинское плато, в песчано-глинистых породах сформировались широкие, пологие склоны и террасированные долины.

Для равнины характерен слаборасчлененный (глубина вреза – 50-100 м) эрозионно-денудационный рельеф с чертами дряхлости, об этом свидетельствуют спокойное течение рек, многочисленные меандры, старичные озера.

Широкие (15-20 км) плоские междуречья, террасированные участки долин являются наиболее удобными для освоения.

Отличительной чертой Мурской долины является высокая степень заболоченности. При проведении мелиоративных работ эти территории могут быть использованы под сельскохозяйственные угодья.

Гидрографическая характеристика

Речная сеть территории поселения относится к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, речной бассейн Ангара, и представлена множеством рек, основными из которых являются  р. Мура, р. Тыкша, р. Джижива, р. Тазея, р.Чудоба, р. Тарея, р. Тазея 2-я.

Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Распределение стока по сезонам крайне неравномерно. На теплый весеннее-летний период приходится 87-88% годового стока, в то время как в холодный – всего 4-6%. Максимальные расходы и уровни воды наблюдаются в период дождевых паводков, а минимальные – зимой, когда реки переходят на подземное питание и часть водных ресурсов расходуется на ледо- и наледеобразование.

Растительный и почвенный покров

Поселение расположено в зоне тайги. В лесах преобладают сосна и лиственница, реже встречаются кедр, ель, пихта. Достаточно богат животный мир (медведь, соболь, белка, горностай, колонок, выдра, барсук, заяц, лиса, волк, лось, коза и др.). Много полезных и лекарственных трав, грибов и ягод. Почвы подзолистые, дерново-подзолистые, дерново-лесные, мерзлотно-луговые.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые на территории Поселения отсутствуют.

## Особо охраняемые природные территории

На территории Поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  (далее по тексту - Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения, возникающие в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации  в соответствии с полномочиями органов государственной власти Иркутской области регулируется законом Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области».

Согласно Закону Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» решение о включении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр объектов культурного наследия подлежит согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

В соответствии с «Порядком организации проведения государственной историко-культурной экспертизы», утвержденным Приказом Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 23.03.2012 № 44-спр служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организует проведение государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Иркутской области, службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, а также органами местного самоуправления решения о включении объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) и об определении категории его историко-культурного значения.

#### Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия:

в отношении объектов культурного наследия регионального значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия;

в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположены данные объекты культурного наследия.

## Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002  № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

## Работы по сохранению объекта культурного наследия осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством, в соответствии с реставрационными нормами и правилами.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

Правительством Иркутской области на основании представления областного органа охраны объектов культурного наследия принимается решение об ограничении или запрете движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия. Указанное решение принимается с учетом мнения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

### 2.4.1 Списки объектов культурного наследия

В западной части территории Поселения расположена этноархеологическое достопримечательное место (часть территории расселения племенного союза эвенкийских родов), которая отображена в графических  материалах проекта «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта объектов культурного наследия».

Археологическая оценка на территории Поселения не проводилась.

Таблица 1 Сводная таблица режимов территорий с особыми условиями использования, в границах которых строительные работы и хозяйственная деятельность регулируется  государственным органом охраны объектов культурного наследия Иркутской области

| Условное обозначение объекта культурного наследия | Вид объекта культурного наследия | Режим территории объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- |
|  | Достопримечательное место | Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. |

### 2.4.2 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой информационной базы объектов культурного наследия, использование новых информационных технологий в исследовании памятников.

Основными мероприятиями по охране и сохранению объектов культурного наследия являются:

историко-культурная и археологическая оценка территории;

выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

инвентаризация и паспортизация объектов культурного наследия;

мониторинг текущего состояния объектов;

проведение реставрационных и консервационных работ по объектам культурного наследия;

осуществление охранно-спасательных археологических раскопок разрушающихся объектов;

археологическое обследование территорий нового строительства;

разработка проектов зон охраны;

разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия;

формирование историко-культурных заповедников;

усиление мер, направленных на соблюдение Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ в части охраны и сохранения объектов археологического наследия. В частности, определение режима зон охраны и установление соответствующих регламентов на использование территории, на которой имеются объекты охраны.

## Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории Поселения

### Система расселения и трудовые ресурсы

В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией муниципального района Чунского района, фактическая численность населения Червянского сельского Поселения на конец 2011 г. составляла 252 человек. Административным центром и единственным населенным пунктом, входящим в состав Поселения, является с. Червянка.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Чунского районного муниципального образования Иркутской области (далее - проект СТП Чунского района), прогнозная численность населения Поселения к 2025 г. должна увеличиться до 300 человек. В генеральном плане численность населения муниципального образования на расчетный срок принята согласно проекту СТП Чунского района, при этом в рамках разработки настоящего генерального плана принят расчетный срок реализации генерального плана – конец 2032 г.

Таким образом, на расчетный срок планируется увеличение численности населения Поселения на 19% относительно фактической.

### Производственная сфера

Производственной специализацией муниципального образования является лесозаготовительная деятельность.

На территории муниципального образования юго-восточнее от границы с. Червянка расположен карьер по добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических. Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения вне границ населенных пунктов составляет 0,1 га, зон добычи полезных ископаемых - 5,8 га, зон сельскохозяйственного использования – 1,1 га.

В границах с. Червянка размещены коммунально-складская территория, объект лесничества, производственная территория и пилорама. Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения составляет 7,2 га, зон сельскохозяйственного использования – 10,7 га.

### Жилищный фонд

В соответствии с проектом СТП Чунского района жилищный фонд Червянского муниципального образования на 01.01.2011 г. составлял 6,6 тыс. кв. м общей площади. Средняя жилищная обеспеченность – 21,4 кв. м общей площади на человека.

Жилищный фонд муниципального образования представлен индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой.

село Червянка

Площадь жилых зон в границах населенного пункта составляет 36,7 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 29,5 га (80%);

малоэтажной жилой застройки - 7,2 га (20%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  7 чел./га.

В санитарно-защитной зоне свалки, объекта лесничества, коммунально-складской территории, пилорамы находится порядка 24% жилых территорий населенного пункта.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В рамках разработки документов территориального планирования основной целью анализа сферы социального и культурно-бытового обслуживания населения является оценка уровня обеспеченности населения территории учреждениями социального обслуживания и разработка на основе оценки перечня мероприятий по их развитию.

Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» определены виды объектов местного значения необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения, и подлежащие отображению на генеральном плане поселения.

При разработке генерального плана оценен уровень обеспеченности муниципального образования объектами местного значения уровня поселения: физической культуры и спорта, пожарной охраны.

Перечень существующих учреждений по видам социального обслуживания представлен ниже. Все учреждения расположены в с. Червянка.

Учреждения образования

объекты местного значения муниципального района

МОБУ «Основная общеобразовательная школа №12» (мощность проектная – 108 учащихся; мощность фактическая – 32 учащихся, уровень загруженности – 30%, ввод в действие – 1992 г.).

Учреждения здравоохранения

объекты регионального значения

Фельдшерско-акушерский пункт (ввод в действие – 1970 г.).

Учреждения культуры и искусства

объекты местного значения муниципального района

Клуб.

Червянская библиотека (мощность фактическая – 8,7 тыс. ед. хранения).

Учреждения административно-делового назначения

объекты местного значения поселения

Администрация Червянского муниципального образования.

Учреждения социально-бытового назначения

объекты федерального значения

Почтовое отделение.

объекты местного значения поселения

Пожарное депо (мощность фактическая – 1 автомобиль).

Учреждения научно-исследовательского назначения

объекты федерального значения

Метеорологическая станция.

Расчет обеспеченности муниципального образования объектами местного значения поселения представлен ниже (Таблица 2).

Расчет обеспеченности объектами физической культуры и спорта выполнен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

Расчет обеспеченности объектами пожарной охраны произведён в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и Федеральным законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 3 Расчет обеспеченности Червянского муниципального образования объектами местного значения поселения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Норматив | М пр. | Норма | Дефицит (-) Излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. чел. | 0 | 88 | -88 |
| 2 | Бассейн | кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. чел. | 0 | 19 | -19 |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение | га | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 | 0,1 | -0,1 |
| Объекты пожарной охраны |
| 4 | Пожарное депо* | объект/пожарный автомобиль | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 0/-1 |

Примечание:

| * | * - расчет выполнен на поселение |
| --- | --- |

Таким образом, в муниципальном образовании выявлены следующие проблемы:

отсутствие объектов:

спортивный зал – 88 кв. м пл. пола;

бассейн – 19 кв. м зеркала воды;

плоскостное спортивное сооружение - 0,1 га;

1 пожарный автомобиль.

## Транспортное обеспечение

### Внешний транспорт

Территория Червянского муниципального образования расположена в северной части Чунского района Иркутской области.

# Воздушный транспорт

В северо-западной части села Червянка расположен недействующий аэродром регионального значения.

# Автомобильный транспорт

В настоящее время внешняя связь села Червянка обеспечивается автомобильными дорогами.

По территории Червянского муниципального образования проходят автомобильные дороги общего пользования, соответствующие классу "обычная автомобильная дорога":

регионального значения Седаново - Кодинск, IV категории, протяженностью в границах поселения 93,5 км;

местного значения, V категории, общей протяженностью 175,7 км.

На автомобильных дорогах Червянского муниципального образования располагаются 16 автодорожных мостов, из них:

на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Седаново - Кодинск – 7 объектов;

на автомобильных дорогах местного значения - 9 объектов.

В настоящее время транспортное обслуживание населения пассажирским автомобильным транспортом Червянского муниципального образования осуществляется по маршруту Чуна – Червянка.

Анализ существующего внешнего транспорта

Одной из основных проблем автодорожной сети Поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Существующее состояние сети автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено в графических материалах проекта: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день на территории с. Червянка пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети c. Червянка приведены ниже (Таблица 4).

# Таблица 4 Основные показатели существующей улично-дорожной сети с. Червянка

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц и дорог, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Червянка | 7,2 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

Сложившаяся улично-дорожная сеть с. Червянка имеет следующие основные недостатки:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

технический уровень улиц и дорог не соответствует нормативным требованиям, в частности: отсутствие тротуаров, а также отсутствие на значительной части улиц твердого покрытия.

Улично-дорожная сеть представлена в графических материалах проекта:  «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Червянского муниципального образования и входящего в его состав с. Червянка объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

# Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Численность населения Червянского муниципального образования на конец 2011 года составляла 252 человека. В соответствии с проектом СТП Чунского района обеспеченность населения легковыми автомобилями составляет 120 ед. на 1000 жителей. Таким образом, количество легковых автомобилей в Червянском муниципальном образовании − 30 ед.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011.

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.19 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время Поселение не обеспечено:

АЗС мощностью одна топливо-раздаточная колонка;

СТО мощностью один пост.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как в с. Червянка дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Существующее расположение объектов транспортной инфраструктуры отображено в графических материалах проекта «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

## Инженерное обеспечение

Комфортная среда проживания на территории Червянского муниципального образования обеспечивается комплексом инженерных сетей и сооружений.

Местоположение существующих объектов инженерной инфраструктуры отображено в графических материалах проекта:  «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Водоснабжение

Приоритетными источниками водоснабжения Червянского муниципального образования являются подземные воды.

Большая часть населения снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев. Часть населения использует поверхностные воды р. Мура и её притоков.

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от состава подземных и поверхностных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водопроводные очистные сооружения и централизованная система водоснабжения в Червянском муниципальном образовании отсутствуют.

На большинстве водозаборных сооружений не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Отмечается значительный износ объектов водоснабжения.

п. Червянское

Водоснабжение потребителей осуществляется от скважины и водонапорной башни расположенной  в северной части населённого пункта.

Водоразбор осуществляется  напрямую из скважины и водонапорной башни.

Анализ современного состояния системы водоснабжения Червянского муниципального образования выявил следующее:

отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

централизованная система водоснабжения в червянском муниципальном образовании отсутствует;

не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.

### Водоотведение (канализация)

На территории Червянского муниципального образования централизованная система водоотведения  отсутствует. В селе Червянка отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Червянского муниципального образования необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод  для их очистки и утилизации.

### Теплоснабжение

с. Червянка

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение общеобразовательной школы №12 осуществляется от котельной мощностью 0,43 Гкал/ч. В котельной установлены два котла КЭВ-150 работающих на электрической энергии.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, осуществляется от печей.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов Червянского муниципального образования.

#### Электроснабжение

Система электроснабжения Червянского муниципального образования централизованная. Источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция ПС 35/10 кВ "Червянка" мощностью 1,8 МВА, расположенная на территории  Червянского муниципального образования.

От понизительной подстанции по линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 4 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). В системе электроснабжения используются в основном однотрансформаторные подстанции. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

По территории муниципального образования проходят:

ЛЭП 35 кВ, общей протяженностью 130,8 км.

ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью 2,0 км.

с. Червянка

Электроснабжение потребителей осуществляется от 4 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ составляет 2,0 км.

Анализ системы электроснабжения Червянского муниципального образования выявил, что основной проблемой является значительный износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

### Газоснабжение

Снабжение природным газом населенных пунктов Червянского муниципального образования отсутствует.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Червянского муниципального образования оказывает ОАО "Ростелеком-Сибирь", предоставляющий потребителям спектр услуг связи и передачи данных.

На территории поселения автоматических телефонных станций (АТС) не установлено.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. На территории поселения коллективный доступ в интернет предоставляет ФГУП "Почта России".

Услуги мобильной связи на территории Червянского муниципального образования предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):

ОАО "Вымпел-Коммуникации" (торговая марка "Би Лайн GSM", стандарт GSM 900/1800);

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (торговая марка МТС, стандарт GSM 900/1800);

ОАО "МегаФон" (торговая марка "Мегафон", стандарт GSM 900/1800);

ЗАО "БайкалВестКом" (торговая марка БВК, стандарт GSM 900/1800);

На территории поселения установлено антенно-мачтовое сооружение для размещения оборудования операторов мобильной связи. Сетью мобильной связи покрыта не вся территория поселения.

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора расположенного в с.Червянка. Охват населения телевизионным вещанием составляет:

Телевидение:

"Первый канал", "Россия"+ИГТРК.

Радиовещание:

"Радио России" с включением региональных программ ИГТРК, Радио "Маяк".

Охват населения сетью телерадиовещания составляет 100%.

В населенном пункте с.Червянка установлен спутниковый таксофон VSAT ОАО "Ростелеком".

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению Червянского муниципального образования, низкий. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как низкий.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций Червянского муниципального образования не обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Таким образом, необходимо строительство новой АТС и установка узла спутниковой связи.

## Экологическое состояние

### Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха являются стационарные источники, расположенные на территории Поселения (источники теплоснабжения, объекты производственной инфраструктуры (пилорама, карьер, производственная территория).

Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

На территории Червянского муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Расположенные в настоящее время на территории Червянского муниципального образования объекты, требующие установления санитарно-защитных зон (СЗЗ)  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже.

Таблица 5 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов Червянского муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- |
| с. Червянка |
|  | Пилорама* | 100 |
| 2 | Производственная территория* | 100 |
| 3 | Кладбище | 50 |
| 4 | Коммунально-складская территория* | 50 |
| 5 | Лесничество* | 50 |
| Территория Червянского муниципального образования |
| 6 | Свалка промышленных отходов* | 1000 |
| 7 | Карьер | 100 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в санитарно-защитных зонах не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных, коммунально-складских и сельскохозяйственных территорий, мест складирования отходов производства и потребления, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, а также отсутствие централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации.

### Почвенный покров

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате возникновения транспортных коммуникаций, строительных площадок. Антропо-техногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

На территории с. Червянка расположена свалка твёрдых бытовых отходов (ТБО),  которая не соответствует санитарным нормам и требованиям и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Атмосферные осадки, выпадающие на ее территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Свалка ТБО вызывает загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствует распространению неприятного запаха, создает потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

## Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 101-оз "О статусе и границах муниципальных образований Чунского района Иркутской области" образовано на территории Чунского района Иркутской области и наделено статусом сельского поселения Червянское муниципальное образование.

Успешное выполнение задач развития Поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении отсутствуют какие-либо муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим большую часть дохода бюджета Поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории Поселения с целью развития муниципального образования являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории.

# Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения поселения

## Пространственно-планировочная организация территории Поселения

### Предложения по функциональному зонированию территории

Генеральный план Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области устанавливает функциональное зонирование территории Поселения и населенного пункта села Червянка, входящего в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по формированию планировочной структуры Червянского муниципального образования (далее по тексту также – Поселение, муниципальное образование, Червянское сельское Поселение). Большая часть территории Поселения занята лесами.

На территории Поселения, вне условной границы населённого пункта, сформированы: зона добычи полезных ископаемых, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

На территории Поселения, северо-восточнее населённого пункта, проектными решениями сформирована зона инженерной инфраструктуры для размещения канализационных очистных сооружений и зона общественно-делового назначения для размещения метеорологической станции, предложенной генеральным планом к выносу за пределы жилой застройки с учётом охранной зоны объекта. Южнее села сформирована зона транспортной инфраструктуры для размещения автозаправочной станции и станции технического обслуживания.

Генеральным планом на территории поселения предусмотрена к ликвидации свалка промышленных отходов.

# с. Червянка

Село Червянка расположено в центральной части муниципального образования, на левом берегу реки Мура. С севера и с юга к населенному пункту подходят автомобильные дороги общего пользования местного значения, связывающие село с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Седаново – Кодинск. Село имеет компактную планировочную структуру. Центр населенного пункта сформирован по ул. Школьная.  Жилая зона представлена кварталами индивидуальной (восточная часть села) и малоэтажной (северная и южная часть села) жилой застройки. Территории производственного и коммунально-складского назначения расположены в северной и юго-западной частях села. В северной части населённого пункта расположен недействующий аэродром.

Предложенное проектное решение развития села Червянка в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее развития и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными.

На первую очередь проектом генерального плана предусмотрено развитие жилых зон южной части населенного пункта. Развитие зон общественно-делового назначения села запланировано за счет строительства спортивной площадки и формирования рекреационной зоны.

В юго-западной и северной частях населенного пункта проектом предложена реорганизация существующих производственных территорий и формирование новых зон производственного и коммунально-складского назначения для размещения проектируемых производственных объектов. Территории действующих производственных объектов, не оказывающих негативного воздействия на жилую застройку, проектом сохраняются.

В южной части села, на продолжении ул. Центральная, сформированы: зона инженерной инфраструктуры для строительства водопроводных очистных сооружений.

Проектными решениями сохраняется территории недействующего аэродрома регионального значения и существующего кладбища.

### Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения

Объекты специального назначения (кладбище, объекты складирования и захоронения бытовых отходов) относятся к объектам местного значения. Свалка на территории поселения предусмотрена к ликвидации. Проектом запланирован перенос объекта регионального значения - метеорологической станции, за пределы жилой застройки с учётом охранной зоны объекта.

# с.Червянка

В западной части села Червянка, по ул. Фестивальной, запланировано строительство объекта местного значения поселения - спортивной площадки.

Генеральным планом по действующим объектам предлагается выполнить реконструкцию пожарного депо с увеличением мощности.

### Предложения по изменению границ населенных пунктов

# с.Червянка

Генеральным планом определена планируемая граница с. Червянка с учетом развития функциональных зон села.

На юге в границу включены территории под развитие жилой застройки и площадка водопроводных очистных сооружений. На востоке, юго-востоке граница села определена по берегу реки Мура. На западе в границу населённого пункта включены территории планируемых производственных объектов. На севере граница включает территорию кладбища и недействующего аэродрома.

## Планируемое социально-экономическое развитие

### Производственная сфера

К  концу расчетного срока  на территории муниципального образования  вне границ населенных пунктов предполагается выделение 1,1 га под  зону сельскохозяйственного использования, 5,8 га – под зону добычи полезных ископаемых.

В соответствии с приоритетами социально-экономического развития Червянского муниципального образования на период до 2015 года, генеральным планом запланировано строительство в с. Червянка пункта приёма молока и мяса и предприятия по производству и переработке древесины.

В соответствии с обосновывающими материалами проекта  СТП Чунского райна в с. Червянка предусмотрено строительство предприятия по переработке дикоросов.

Проектными решениями генерального плана в с. Червянка предлагается строительство пилорамы и размещение коммунально-складской территории.

К концу расчетного срока в  границах с. Червянка предполагается выделение 21,2 га под  зону производственного и коммунально-складского назначения, 10,8 га – под зону сельскохозяйственного использования.

### Жилищный фонд

В соответствии с проектом СТП Чунского района средняя жилищная обеспеченность составит на расчетный срок – 23,3 кв. м общей площади на человека. Исходя из средней жилищной обеспеченности, принятой в проекте СТП Чунского района, общий объем проектного  жилищного фонда Червянского муниципального образования к расчетному сроку составит 7 тыс. кв. м.

Основные решения генерального плана в жилищной сфере Червянского муниципального образования  предполагают следующие мероприятия:

с. Червянка

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 41,0  га (увеличение  на 12%), в том числе индивидуальной жилой застройки до 27,7 га (уменьшение на 6%), малоэтажной жилой застройки до 13,3 га (увеличение на 85%).

В границах первоочередного развития определены территории жилых зон – 5,3 га индивидуальной жилой застройки.

Плотность населения в границах жилых территорий – 7 чел./га.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В соответствии с оценкой нормативной потребности муниципального образования в объектах социальной сферы местного значения поселения генеральным планом к концу расчетного срока  предусмотрено:

с. Червянка

строительство спортивной площадки на 0,1 га;

реконструкция пожарного депо с увеличением мощности до 2 автомобилей.

Кроме того, на территории муниципального образования генеральным планом запланировано строительство метеорологической станции (объект федерального значения).

Расчет  нормативной потребности муниципального образования в объектах социальной сферы местного значения поселения представлен ниже (Таблица 6).

# Таблица 6 Расчет потребности Червянского муниципального образования в объектах местного значения поселения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | М пр. | М сохр. | Норма | Дефицит (-) Излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения физической культуры и массового спорта |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола | 0 | 0 | 105 | -105 |
| 2 | Бассейн | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 23 | -23 |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение | га | 0 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| Объекты пожарной охраны |
| 4* | Пожарное депо | объект/пожарный автомобиль | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/-1 |

Примечание:

| * | * - расчет выполнен на поселение |
| --- | --- |

## Развитие транспортного обеспечения

### Внешний транспорт

Схемой территориального планирования Иркутской области для обеспечения потребностей населения в перевозках и роста транспортной доступности на территории Червянского муниципального образования предусмотрено:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Седаново-Кодинск, соответствующей классу "обычная автомобильная дорога", IV категории протяженностью в границах поселения 93,5 км.

Генеральным планом для обеспечения подъезда к метеостанции, расположенной в зоне общественно-делового назначения, к канализационным очистным сооружениям (КОС) и трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, расположенным в зоне инженерной инфраструктуры, а также к карьеру предлагается:

строительство участков автомобильных дорог местного значения муниципального района, соответствующих классу "обычная автомобильная дорога", V категории, общей протяженностью 1,3 км.

Подлежат сохранению:

аэродром регионального значения не действующий (с. Червянка);

автодорожные мосты – 16 объектов.

Предлагаемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного и воздушного транспорта отображено в графических материалах проекта: «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карта функциональных зон».

### Улично-дорожная сеть

Генеральным планом для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в с. Червянка предусмотрено  строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог сельских поселений следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

главные улицы;

улицы в жилой застройке:

а) основные;

б) второстепенные;

проезды.

Расчетные параметры улиц и дорог следует принимать также по табл. 9 СП 42.13330.2011.

Ширина проезжей части главных улиц принята 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных, а также проездов - 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа.  Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории с. Червянка внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети с. Червянка Червянского муниципального образования

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Червянка | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 11,1(1,3) |
|  | главные улицы | км | 1,3(0,3) |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | 1,0 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | 6,2(1,0) |
|  | проезды | км | 2,6 |

Примечание: В скобках указана протяженность улиц и дорог, планируемых к строительству на первую очередь.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция
СНиП 35-01-2001», в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах.

Проектируемая улично-дорожная сеть представлена в графических материалах проекта: «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карта функциональных зон».

### Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Червянском муниципальном образовании определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011 - 350 единиц на 1000 человек, и проектной численности жителей - 300 человек. Расчетное количество автомобилей составит 105 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в  СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.19 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований, и наличия объектов дорожного сервиса потребность в АЗС составляет 1 топливо-раздаточная колонка, СТО - 1 пост.

Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей с. Червянка предлагается размещение:

Червянское муниципальное образование

АЗС мощностью одна топливо-раздаточная колонка - 1 объект;

СТО мощностью один пост - 1 объект.

Так как в с. Червянка дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

В соответствии с проектными решениями, определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения:

# Объекты местного значения муниципального района

автомобильные дороги общего пользования муниципального района, соответствующие классу "обычная автомобильная дорога", V категории, общей протяженностью 1,3 км.

# Объекты местного значения поселения

# Улично-дорожная сеть:

главные улицы -  1,3 км;

улицы в жилой застройке основные - 1,0 км;

улицы в жилой застройке второстепенные - 6,2 км;

проезды - 2,6 км.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены в графических материалах проекта: «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карта функциональных зон».

## Инженерная подготовка территории

На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории c. Червянка отсутствует. В результате поверхностные воды застаиваются в пониженных местах. Анализ современного состояния территории показал, что возникает необходимость в планировке, организации поверхностного стока, сборе его, очистке и сбросе. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

Другие мероприятия по инженерной подготовке территории не требуются.

## Развитие инженерного обеспечения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Объекты инженерной инфраструктуры, предлагаемые к размещению, отображены в графических материалах проекта: «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карта функциональных зон».

Мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории Червянского муниципального образования предлагаются на расчетный срок реализации  генерального плана (на конец 2032 года).

### Водоснабжение

Для обеспечения потребителей Червянского муниципального образования водой питьевого качества предлагается строительство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема и резервуары чистой воды.

Размещение водопроводных очистных сооружений (ВОС) предусмотрено для подготовки воды, соответствующей требованиями:

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Существующую водозаборную скважину и водонапорную башню предусмотрено  сохранить для технических целей.

Для определения общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки Червянского муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 160 л/сут.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.

Основные показатели водопотребления Червянского муниципального образования приведены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Основные показатели водопотребления Червянского муниципального образования на расчетный срок.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | с. Червянка | 300 | 160 | 70,20 | 84,24 |
| Итого: | 70,20 | 84,24 |

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

с. Червянка

Для обеспечения с. Червянка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 90 м3/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 85 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 3,4 км.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно действующим нормативным документам.

В соответствии с проектными решениями определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

куст скважин для забора;

водопроводные очистные сооружения;

магистральные водопроводные сети – 3,4 км.

### Водоотведение (канализация)

В целях улучшения экологической обстановки на территории Червянского муниципального образования генеральным планом предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадки КОС предусмотрено северо-восточнее с. Червянка с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р.Мура.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению,  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012 Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция                     СНиП 2.04.03-85»

Основные показатели водоотведения Червянского муниципального образования приведены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Основные показатели водоотведения Червянского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоот-ведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Червянка | 300 | 160 | 66,24 |
| Итого: | 66,24 |

Расчетная производительность КОС -  70 м3/сут.

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

Червянское муниципальное образование

строительство КОС расчетной производительностью 70 м3/сут;

строительство напорного сбросного коллектора протяжённостью 0,2 км.

с. Червянка

установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Технические характеристики объектов системы водоотведения уточнить на стадии проектирования.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

канализационные очистные сооружения;

сбросной напорный коллектор - 0,2 км.

### Теплоснабжение

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Червянского муниципального образования предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология":

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С;

продолжительность отопительного периода – 240 суток.

с. Червянка

На территории с. Червянка предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

Согласно целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы Чунского районного муниципального образования  на 2011-2015 годы» предусматривается замена электрических котлов на твердотопливные котлы, модернизация теплоэнергетического оборудования котельной школы №12  с. Червянка на 2014 год.

Теплоснабжение общеобразовательной школы №12 предусматривается от реконструируемой котельной мощностью 0,43 Гкал/ч, оборудование которой работает на твердом топливе.

Генеральным планом предусматривается поэтапная замена существующих тепловых сетей, в зависимости от их амортизационного износа и срока эксплуатации. Общая протяженность реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении составит 0,2 км.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также остальных объектов общественно-делового назначения сохраняется печное.

Основные показатели теплопотребления Червянского муниципального образования приведены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Основные показатели теплопотребления Червянского муниципального образования на расчетный срок

| № | Наименование здания | Теплопотребление, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | с. Червянка |  |
|  | Теплоснабжение школы №12 | 0,1034 | 0,0768 | 0,0072 | 0,1874 | 458 |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,6829 | 0,0000 | 0,1180 | 0,8009 | 2663 |
|  | Итого | 0,7864 | 0,0768 | 0,1252 | 0,9884 | 3121 |

Примечание:

1. расчёт теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора;

2. тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Для обеспечения Червянского муниципального образования системой теплоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

с. Червянка:

реконструкция котельной школы №12 мощностью 0,43 Гкал/ч;

реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 0,2 км.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории Червянского муниципального образования рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, тепловые насосы и т.д. Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

### Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения Червянского муниципального образования.

Проектные потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

Снабжение потребителей Червянского муниципального образования электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надежности, предлагается осуществлять от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных с разных секций шин понизительной подстанции ПС 35/10 кВ "Червянка".  При наличии одного источника электропитания предлагается использовать в качестве резервного источника электроэнергии дизель-генераторы, расположенные на территории потребителей.

Генеральным планом на территории Червянского муниципального образования предусматривается строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии проектирования. Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ предлагается сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели электропотребления Червянского муниципального образования приведены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Основные показатели электропотребления Червянского муниципального образования на расчетный срок

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. Энергии, млн. кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Червянка | 300 | 1350 | 353,80 | 0,20 |
| Итого: | 300 |  | 353,80 | 0,20 |

Суммарная электрическая нагрузка Червянского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 0,4 МВт.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

# Червянское муниципальное образование

на расчетный срок:

строительство ТП 10/0,4 кВА мощностью 63 кВА;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,2 км.

с. Червянка

на первую очередь:

реконструкция ТП №2 10/0,4 кВА с увеличением мощности до 400 кВА;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,5 км.

на расчетный срок:

строительство ТП 10/0,4 кВА мощностью 250 и 63 кВА - 2 объекта;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 3,0 км;

реконструкция воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,1 км.

Для электроснабжения жилых домов и общественных зданий, удаленных от централизованного источника электроснабжения рекомендуется рассмотреть применение альтернативных источников энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи и т.п.). Использование альтернативных источников энергии обеспечит экономию энергоресурсов, а также поспособствует улучшению состояния окружающей природной среды.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

ТП 10/0,4 кВА – 4 объекта;

ЛЭП 10 кВ – 3,8 км.

### Газоснабжение

Генеральным планом мероприятия, направленные на газификацию населенных пунктов Червянского муниципального образования не предлагаются.

### Связь и информатизация

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Червянского муниципального образования являются:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, предусмотрено за счёт строительства Автоматической телефонной станции (АТС) в с.Червянка.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Для развития систем связи надлежащего качества на расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия:

строительство АТС в с.Червянка емкостью 120 абонентских номеров;

строительство узла спутниковой связи.

Технические характеристики объектов и сетей связи уточнить на стадии проектирования.

Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующих антенно-мачтовых сооружений, так как они в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, территория всей Иркутской области относится к регионам 2-й очереди  создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 – 2015 годы). Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

автоматическая телефонная станция – 1 объект;

узел спутниковой связи – 1 объект.

## Градостроительные ограничения и особые условия использования территории Поселения

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территорий Червянского муниципального образования отображены в графических материалах генерального плана: «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования территорий . Карта объектов культурного наследия».

Таблица 12 Зоны с особыми условиями использования территорий в Червянском муниципальном образовании

| № п\п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |
| с. Червянка |
|  | Производственная территория | 100 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Предприятие по производству и переработке древесины | 100 |
|  | Коммунально-складская территория | 50 |
|  | Лесничество | 50 |
|  | Предприятие по переработке дикоросов, Пункт приёма молока и мяса | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
| Червянское муниципальное образование |
|  | Карьер | 100 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 100 |
|  | Автозаправочная станция, станция технического обслуживания | 50 |
| Охранные зоны |
|  | Метеорологическая станция | 200 |
|  | Линии электропередачи напряжением 35 кВ | 15 |
|  | Линии электропередачи напряжением 10 кВ | 10, 5 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
|  | Скважины для забора воды | 50 |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 30 |
| Водоохранные зоны |
|  | р. Мура, | 200 |
|  | р. Чудоба | 50, 100, 200 |
|  | р. Варбун | 50, 100 |
|  | р. Тазея | 50, 100, 200 |
|  | р. Тарея | 50, 100, 200 |
| Прибрежные защитные полосы |
|  | р. Мура, | 50 |
|  | р. Чудоба | 50 |
|  | р. Варбун | 50 |
|  | р. Тазея | 50 |
|  | р. Тарея | 50 |

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- "Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9;

- "Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением», утвержденное  постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972.

Для электроподстанции размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

## Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории муниципального образования обеспечивается комплексом защитных мероприятий технологического, организационного и планировочного характера, предусмотренных генеральным планом:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

вынос производственных и коммунально-складских объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы и требования;

организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство и озеленение проектируемой территории в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов;

отвод основных транспортных потоков от жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети муниципального образования;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

### Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

расчистка русла реки, проведение берегоукрепительных работ;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство канализационных очистных сооружений на территории поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проектов установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских зон;

строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории поселения от жидких и твердых бытовых отходов;

мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов, почвенного покрова,  генеральным планом предусматриваются мероприятия по выявлению и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории; контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории Поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза отходов на проектируемый  полигон ТБО в Чунском городском поселении, предусмотренный к размещению проектом СТП Чунского района;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

Нормы накопления отходов на территории муниципального образования принимаются в размере 300 кг/чел. в год в соответствии с СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Объем образующихся отходов на территории Поселения, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (300 человек), на конец расчетного срока составит около 1,8тыс. тонн.

Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СП 42.13330.2011.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование  отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также  размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должна осуществляться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Для утилизации биологических отходов, образующихся  на территории Червянского сельского Поселения, в дальнейшем предлагается установка инсинератора.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

освещение территории;

обустройство мест сбора мусора.

Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с приложением 6 к «Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

Главными направлениями озеленения территории Поселения являются: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

На расчетный срок:

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

озелененные территории общего пользования;

озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с СП 42.13330.2011 площадь озелененных территорий общего пользования для сельских поселений должна быть 12 м2/чел.

В соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 физическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Данный раздел разработан в соответствии с Паспортами гидрологической безопасности населения и территории поселений и Паспортами  территорий населенных пунктов   с.Червянка Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже.

Таблица 13  Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 1.1 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  |  | Деформация речного русла |
| 1.2 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 1.3 | Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 2.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |
| 2.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 2.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 2.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 2.2.4 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.2.5 | Град | Динамический | Удар |
| 2.3. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.4 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.5 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 2.6 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 2.7 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 3 | Природные пожары |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Сейсмичность

Для сейсмически опасных районов России нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного района для целей проектирования и строительства принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», актуализированная редакция  СНиП II-7-81*, и в соответствии с картами «А», «В»  и «С»  общего сейсмического районирования, утвержденными Российской Академией Наук                  (ОСР -97 РАН).

На проектируемой территории в соответствии с картами «А», «В» сейсмичность не установлена, а по карте  «С» сейсмичность составляет 6 баллов.

Однако, сейсмичность конкретной площадки строительства, следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями – ПНИИС с привлечением территориальных изыскательных организаций.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах (ВПО);

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомобильном транспорте;

На рассматриваемой территории потенциально опасные, а также химически опасные объекты, аварии на которых могли бы привезти к выбросу аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), не расположены.

Взрывопожароопасные объекты

К числу взрывопожароопасных объектов на территории поселения относятся котельные, автозаправочная станция, а также все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети, канализационные и водопроводные очистные сооружения, трансформаторные и понизительные подстанции.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

недостаточное финансирование и низкое качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения и теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период. Чрезвычайные ситуации  будут носить локальный характер. Их влияние на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории Червянского сельского Поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами                 ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

### Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На рассматриваемой территории нет потенциально опасных и вредных объектов.

Червянское муниципальное образование не является категорированным по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» зона возможных разрушений для Поселения не определена.

### Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Чунского муниципального района.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376.

### Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах жилых и общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с              СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях станций технического обслуживания и пожарного депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории пожарного депо с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от проектируемой автозаправочной станции (АЗС);

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается проведением следующих мероприятий:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установлением  в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.
жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории Поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера, как лесные пожары, опасные метеорологические явления, подтопление.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений,  воздействия молний, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Искусственные сооружения (мосты) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

В целях защиты проектируемой территории от подтопления в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» необходимо осуществлять:

искусственное повышение рельефа территории;

обвалование территорий со стороны водных объектов;

обследование, отсыпку дамб и береговых укреплении, ликвидацию ледовых переправ.

### Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

Основная часть территории поселения занята таежными лесами, которые характеризуются высокой горимостью. Пожароопасный период начинается в начале мая и заканчивается в августе месяце. В отдельные, наиболее засушливые годы, лесные пожары возникают в сентябре месяце. Высокая горимость лесов создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как непосредственно пожаром, так и высокой задымленностью.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды и др.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать  20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для обеспечения пожарной безопасности в Червянском муниципальном образовании проектными решениями в с.Червянка предлагается к реконструкции существующее пожарное депо с увеличением мощности до двух автомобилей.

## Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

В связи с тем, что границы населенных пунктов ранее не были установлены и не поставлены на кадастровый учет, а также ввиду отсутствия исходных данных о категориях земель, заполнить данный раздел не предоставляется возможным.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

## Червянское муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь территории муниципального образования | га | 476814 | 476814 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Территория вне границ населенного пункта | га | 476628 | 476656 |
|  |  | % | 99,96 | 99,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зоны общественно-делового назначения | га | - | 0,4 |
|  |  | % | - | 0 |
| 1.2.2 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | 0,1 |  |
|  |  | % | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Производственная и коммунально-складская | га | 0,1 |  |
|  |  | % | 0 |  |
| 1.2.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,4 | 1 |
|  |  | % | 0,001 | 0 |
| 1.2.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,2 | 1,2 |
|  |  | % | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 1,1 | 1,1 |
|  |  | % | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | 1.1 | 1,1 |
|  |  | % | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Зона акваторий | га | 451,7 | 451,7 |
|  |  | % | 0,09 | 0,09 |
| 1.2.7 | Зоны природного ландшафта | га | 475941 | 475938,5 |
|  |  | % | 99,81 | 99,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 461665,9 | 461665,9 |
|  |  | % | 96,82 | 96,82 |
|  | Природного ландшафта | га | 14275,1 | 14292,6 |
|  |  | % | 2,99 | 2,99 |
| 1.2.8 | Зона добычи полезных ископаемых | га | 5,8 | 5,8 |
|  |  | % | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Зона коммуникационных коридоров | га | 227,7 | 228,3 |
|  |  | % | 0,06 | 0,05 |
| 1.3 | Общая площадь территории населенных пунктов: | га | 186 | 186 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Червянка | га | 186 | 186 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения муниципального образования | чел. | 252 | 300 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Червянка | чел. | 252 | 300 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
|  | население трудоспособного возраста | % | 60 | 58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 19 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения в границах жилых зон | чел. на га | 7 | 7 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 3.1 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 108 | 108 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 429 | 360 |
| 3.2 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 3.3 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 70 | 70 |
|  |  | место/1000 чел. | 279 | 279 |
| 3.4 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 8,7 | 8,7 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 34,5 | 29,0 |
| 3.5 | Спортивная площадка | объект | 0 | 1 |
|  |  | га | 0 | 0,1 |
|  |  | га/1000 чел. | 0 | 0,3 |
| 3.6 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 3.7 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 3.8 | Пожарные депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 1 | 2 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | 4 | 7 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 269,2 | 267,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | регионального или межмуниципального значения | км | 93,5 | 93,5 |
|  | местного значения | км | 175,7 | 174,1 |
| 5.2 | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |  |
|  | аэродромы | ед. | 1 | - |
|  | автозаправочные станции | колонок | - | 1 |
|  | станции технического обслуживания | постов | - | 1 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 84,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 75,60 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 8,64 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 90 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 90 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 3,4 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 66,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 57,60 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 8,64 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 70 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 0,2 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,12 | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,12 | 0,2 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 132,8 | 135,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 3121 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 3121 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,43 | 0,43 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,2 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 0 | 0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | 0 | 0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории (суммарно по всем населенным пунктам) |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,09 |
|  | Общая площадь свалок | единиц/га | 1 / 1 | - |
|  | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 21,8 |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 12,0 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 42,0 |

## с. Червянка

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Общая площадь территории с. Червянка | га | 186 | 186 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Зоны жилого назначения | га | 36,7 | 41,0 |
|  |  | % | 19,72 | 22,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки | га | 7,2 | 13,3 |
|  |  | % | 3,87 | 7,15 |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | 29,5 | 27,7 |
|  |  | % | 15,85 | 14,9 |
| 2.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | 2,8 | 7 |
|  |  | % | 1,48 | 3,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административно-делового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,04 | - |
|  | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,001 | - |
|  |  | % | 0,01 | - |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,5 | - |
|  |  | % | 0,26 | - |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 1 | - |
|  |  | % | 0,54 | - |
|  | Культурно-досугового назначения | га | 0,5 | - |
|  |  | % | 0,25 | - |
|  | Научно-исследовательского назначения | га | 0,7 |  |
|  |  | % | 0,38 |  |
| 2.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | 7,2 | 21,2 |
|  |  | % | 3,91 | 11,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Коммунально-складская | га | 0,8 | - |
|  |  | % | 0,45 | - |
|  | Производственная и коммунально-складская | га | 6,4 | 21,2 |
|  |  | % | 3,46 | 11,4 |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,8 |
|  |  | % | 0,1 | 0,43 |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 13,1 | 13,1 |
|  |  | % | 7,07 | 7,04 |
| 2.6 | Рекреационные зоны | га | 0,2 | 0,7 |
|  |  | % | 0,1 | 0,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Озелененных территорий общего пользования | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,1 | - |
|  | Рекреационная | га | - | 0,7 |
|  |  | % | - | 0,38 |
| 2.7 | Сельскохозяйственного использования | га | 10,7 | 10,8 |
|  |  | % | 5,75 | 5,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | 10,7 | 10,8 |
|  |  | % | 5,75 | 5,8 |
| 2.8 | Зоны специального назначения | га | 1,6 | 0,6 |
|  |  | % | 0,86 | 0,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Размещения кладбищ | га | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | 0,32 | 0,32 |
|  | Размещение полигонов для твердых бытовых отходов | га | 1 |  |
|  |  | % | 0,54 |  |
| 2.9 | Зона акваторий | га | 6,4 | 6,4 |
|  |  | % | 3,46 | 3,44 |
| 2.10 | Зоны природного ландшафта | га | 93,5 | 67,6 |
|  |  | % | 50,31 | 36,34 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 2,3 | 2,3 |
|  |  | % | 1,25 | 1,24 |
|  | Природного ландшафта | га | 91,2 | 65,3 |
|  |  | % | 49,06 | 35,1 |
| 2.11 | Зона улично-дорожной сети | га | 13,6 | 16,8 |
|  |  | % | 7,24 | 9,03 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения с. Червянка | чел. | 252 | 300 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
|  | население трудоспособного возраста | % | 60 | 58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 19 | 21 |
|  | Плотность населения в границах жилых зон | чел. на га | 7 | 7 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего* | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 0 | 100 |
|  | канализацией | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
|  | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | централизованным теплом | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | горячей водой | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 108 | 108 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 429 | 360 |
| 4.2 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 70 | 70 |
|  |  | место/1000 чел. | 279 | 279 |
| 4.4 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 8,7 | 8,7 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 34,5 | 29,0 |
| 4.5 | Спортивная площадка | объект | 0 | 1 |
|  |  | га | 0 | 0,1 |
|  |  | га/1000 чел. | 0 | 0,3 |
| 4.6 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Пожарные депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | 4 | 7 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 7,2 | 11,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главных улиц | км | - | 1,3 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 1,0 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 6,2 |
|  | - проездов | км | - | 2,6 |
| 5.2 | Аэродромы | единиц | - | 1 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 120 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 84,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 75,60 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 8,64 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 90 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 90 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 3,4 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 66,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 57,60 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 8,64 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 70 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 0,2 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,12 | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,12 | 0,2 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 2,2 | 4,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 3121 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 3121 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,43 | 0,43 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,2 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 0 | 0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | 0 | 0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,09 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1 / 0,6 | 1 / 0,6 |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 21,8 |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 104,5 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 36 |

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы "Консультант Плюс" (региональное законодательство).