ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЧЕРВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск  2012 г.

ИРКУТСКая  ОБЛАСТь ЧУНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЧЕРВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2012 г.

ДУМА ЧЕРВЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от "__" ____________ 201_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития территории Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законодательством Иркутской области, Уставом Червянского муниципального образования, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области, Дума Червянского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области.

2. Главе Червянского муниципального образования:

2.1. в двухнедельный срок направить копию генерального плана Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

2.2. в десятидневный срок со дня утверждения генерального плана Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области обеспечить доступ к утвержденным материалам генерального плана Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава Червянского муниципального образования

Приложение к

Решению Думы Поселения

от «___» _________ 20__ г. № ___

СОДЕРЖАНИЕ:

общие положения	7

1	сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики	8

1.1 Объекты местного значения, планируемые к размещению	8

1.1.1 Размещение объектов социальной сферы	8

1.1.2 Реконструкция объектов социальной сферы	8

1.1.3 Размещение объектов транспортной инфраструктуры	8

1.1.4 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	8

2	параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)	10

общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту также - Положение) Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов генерального плана Червянского муниципального образования Чунского района Иркутской области (далее по тексту также - генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование Новочунского муниципального образования (далее по тексту также – Червянское сельское Поселение, Поселение, муниципальное образование)  осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

- функциональное зонирование территории сельского поселения;

- границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до конца 2032 года. Первая очередь реализации генерального плана – 2022 год. Последующие этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из социально-экономической обстановки в  Червянском сельском Поселении, Чунском районе и Иркутской области, финансовых возможностей местного бюджета.

1 сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики

## Объекты местного значения, планируемые к размещению

Генеральным планом установлены объекты местного значения поселения, планируемые к размещению (строительство и реконструкция), относящиеся к следующим областям:

- физическая культура и массовый спорт;

- автомобильные дороги местного значения;

- электро-, водоснабжение населения, водоотведение, теплоснабжение, связь и информатизация;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

### Размещение объектов социальной сферы

#### Объекты физической культуры и массового спорта

с. Червянка

- спортивная площадка на 0,1 га.

### Реконструкция объектов социальной сферы

#### Иные объекты

с. Червянка

- пожарное депо на 2 автомобиля.

### Размещение объектов транспортной инфраструктуры

#### Улично-дорожная сеть

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети с. Червянка представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети с.Червянка

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| c. Червянка | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 11,1 |
|  | главные улицы | км | 1,3 |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | 1,0 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | 6,2 |
|  | проезды | км | 2,6 |

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

с. Червянка

- куст скважин для забора воды расчетной производительностью 90 м3/сут- зона санитарной охраны 50 метров;

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 85 м3/сут- зона санитарной охраны 30 метров;

- магистральные водопроводные сети диаметрами 110 мм, общей протяженностью 3,4 км.

#### Водоотведение

Червянское муниципальное образование

- канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 70 м3/сут, санитарно-защитная зона 100 метров – 1 объект;

- сбросной напорный коллектор диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,2 км.

#### Теплоснабжение

с. Червянка

- котельная школы №12 мощностью 0,43 Гкал/ч (реконструкция) – 1 объект;

- реконструируемые тепловые сети общей протяженностью 0,2 км.

#### Электроснабжение

Червянское муниципальное образование

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВА мощностью 63 кВА – 1 объект;

- воздушные ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,2 км, охранная зона 5 метров.

с. Червянка

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВА мощностью 250 и 63 кВА - 2 объекта;

- трансформаторная подстанция ТП №2 10/0,4 кВА мощностью 400 кВА (реконструкция) – 1 объект;

- воздушные ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 3,5 км, охранная зона 5 метров;

- воздушные ЛЭП 10 кВ  общей протяженностью 0,1 км (реконструкция), охранная зона 10 метров.

#### Связь и информатизация

с. Червянка

- автоматическая телефонная станция емкостью 120 абонентских номеров – 1 объект;

- узел спутниковой связи – 1 объект.

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона жилого назначения, в том числе: | 41 | 3 | 2000 |
| 1.1 | малоэтажной жилой застройки | 13,3 | 3 | 2000 |
|  | Объекты местного значения поселения |
|  | с. Червянка |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №2 10/0,4 кВ – 400 кВА (реконструкция) |
| 1.2 | индивидуальной жилой застройки | 27,7 | 3 | 1000 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 7,5 | 3 | 4000 |
|  | Объекты местного значения поселения |
|  | с. Червянка |
|  | Узел спутниковой связи |
|  | Автоматическая телефонная станция емкостью 120 абонентских номеров |
|  | Спортивная площадка на 0,1 га |
|  | Пожарное депо на 2 автомобиля (реконструкция) |
|  | Объекты федерального значения |
|  | Червянское муниципальное образование |
|  | Метеорологическая станция |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 21,2 | - | - |
| 3.1. | Производственная и коммунально-складская | 21,2 | - | - |
|  | Объекты местного значения поселения |
|  | с. Червянка |
|  | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ – 250 кВА |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,9 | - | - |
|  | Объекты местного значения поселения |
|  | Червянское муниципальное образование |
|  | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ – 63 кВА |
|  | Канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 70 м3/сут |
|  | с. Червянка |
|  | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ – 63 кВА |
|  | Куст водозаборных скважин расчетной производительностью 90 м3/сут. |
|  | Водопроводные очистные сооружения, расчетной производительностью 85 м3/сут. |
|  | Котельная школы №12 мощностью 0,43 Гкал/ч (реконструкция) |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 14,3 | - | - |
| 6 | Зона акваторий | 458,1 | - | - |
| 7 | Рекреационная зона | 0,7 | - | - |
| 8 | Сельскохозяйственного использования, в том числе: | 11,9 | - | - |
| 8.1 | Сельскохозяйственных угодий | 11,9 | - | - |
| 9 | Зоны специального назначения, в том числе: | 0,6 | - | - |
| 9.1 | Размещение кладбищ | 0,6 | - | - |
| 10 | Зона природного ландшафта, в том числе: | 476007,5 | - | - |
| 10.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | 461669,9 | - | - |
| 10.2 | Природного ландшафта | 14337,6 | - | - |
| 11 | Зона добычи полезных ископаемых | 5,8 | - | - |
| 12 | Зона коммуникационных коридоров | - | - | - |
| 13 | Зона улично-дорожной сети | 243,5 | - | - |

Примечание: В зонах производственного и коммунально-складского назначения, а также в зонах объектов сельскохозяйственного назначения следует предусматривать размещение  инвестиционных объектов (не относящихся к объектам местного, регионального и федерального значения) с соответствующим функциональным назначением, оказывающих значительное влияние на развитие экономики муниципального образования (в соответствии с пояснительной запиской материалов по обоснованию генерального плана).